# FALHAS NOS COMANDOS 10 FA, 31 FA, 41 FA e 51 FA

## O ELEVADOR NÃO PARTE

A - Verificar as tensões nos bornes das linhas 1 e 2 ( 110 Vac ) e linhas 3 e 4  ( fonte de 24 Vcc ), caso não seja(m) medida(s) a(s) tensão(ões) esperada(s), verifique os respectivos fusíveis de proteção dessas alimentações; assim como a própria rede trifásica local.

A   T   E   N   Ç   Ã   O

A alimentação da placa de comando, quando suprida por uma fonte de tensão contínua, teve estar com valores na faixa de 23 a 28 Vcc ( tensão típica = 24 Vcc ). Uma tensão menor que 23 Vcc pode afetar a lógica interna da placa e causar problemas de funcionamento; caso seja esse o seu problema desligue o comando e no transformador principal do quadro de comando ( 500 W ), alterne a entrada de alimentação do primário do transformador, passando o fio que está conectado na entrada de 220 Vac ligando-o agora na entrada 208 Vac desse transformador

NOTA 1: Em algumas localidades o procedimento acima pode não surtir o efeito desejado, em razão do nível de tensão fornecido pela concessionária de sua cidade, nesse caso; será necessário incluir uma alimentação separada para a placa de comando por meio de um transformador de 20+20 Vac x 50 W  com primário de : 0 V,110 V e 220 V.

Todas as placas de comando ELEVATEC possuem uma fonte interna permitindo a aplicação direta de uma tensão alternada ( 20 + 20 Vac ) na entrada de alimentação desde que observados alguns detalhes : Os extremos do transformador devem ser ligados nas entradas identificadas como CA1 e CA2, o fio central ( Center Tape ) do transformador deve ser ligado na entrada NVE ou MA conforme marcado na etiqueta fixada na tampa de alumínio instalada sobre a placa de comando.  Abaixo vemos um exemplo onde estamos alimentando uma placa de comando 41 FA diretamente com um transformador 20 + 20 Vac x 50 W

NOTA 2: Em casos extremos, onde é crítico o fornecimento de energia elétrica, temos que partir para a aquisição de uma fonte industrial, com saída regulada e estabilizada em 24 Vcc.

.

B – Verifique se não houve desarme do Relé Térmico do comando.

C – No caso de comandos dotados de Inversor de Freqüência ( V.V.V.F ), verifique se o mesmo não desarmou e exibe um código de falha, estático ou piscando em seu display.

D - Verificar se o sinal do circuito de Segurança Manual SM ( 24 Vcc ) está chegando a entrada de mesmo nome na placa de comando, isso tem que ocorrer se tivermos energizadas as contatoras 29 e 40.

E - Verificar se o sinal do circuito de Segurança Automática SA ( 24 Vcc ) está chegando a entrada de mesmo nome na placa de comando, isso tem que ocorrer se tivermos energizadas além das contatoras 29 e 40 o que

determina a presença de SM e também a contatora identificada como 41 responsável pelo sinal de SA..

Após os procedimentos indicados é ainda importante verificar o sinal de FPA.

Caso o limite forneça a tensão de 24 Vcc porém a placa não responda, convém verificar; o circuito de entrada interno da placa 51 FA para a entrada FPA

A seguir temos o esquema da etapa de entrada do sinal de FPA em uma placa modelo 51 FA. Observe que o limite FPA instalado no operador de portas, é sinalizado nesse esquema como uma chave que aplica 24 Vcc ( Linha 3 ) na entrada de mesmo nome ( FPA ) da placa de comando 51 FA.

A entrada do sinal de FPA em um diodo de polarização ativando  o LED de sinalização FPA, assim como a lógica de interpretação correspondente ( 74 HCT 251 E ).

Nota : A presença dos sinais vitais: SM, SA e FPA podem ser monitorados através do acendimento de leds de mesmo nome presentes na placa de comando. A seguir podemos ver o modo de operação do limite FPA no Operador de Portas

Na placa de comando 41 FA podemos eliminar a presença do limite FPA aplicando-se permanentemente 24 Vcc nessa entrada, isso faz com que sua operação passe a ser considerada pelo Tempo do Operador de Portas que é um tempo estipulado por meio de programação.

PARA EVITAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO, ORIENTE O CLIENTE A SEMPRE INSTALAR O LIMITE DE FPA !

Nas placas de comando modelo 41 FA temos que verificar ainda a presença do sinal de ATR com tensão constante de 24 Vcc para que possa ocorrer a partida do elevador.

## O COMANDO APRESENTA A  FALHA  F1

EXCEDEU O TEMPO DE PANTALHAS

A presença da falha F1 significa que o sensor montado sobre a cabina não detectou o pulso de seletor na caixa de corrida do elevador.

A - Verificar se o sensor ótico PAS está devidamente alimentado por 24 Vcc, veja também se a saída P desse sensor ótico muda de nível de tensão, na presença e na ausência de um obstáculo opaco que interrompa o feixe infravermelho, confira essa atuação por meio do led monitor de mesmo nome presente na parte inferior esquerda da placa de comando.

B – Verificar se o sensor ótico PAD está devidamente alimentado por 24 Vcc, veja também se a saída P desse sensor ótico muda de nível de tensão, na presença e na ausência de um obstáculo opaco que interrompa o feixe infravermelho, confira essa atuação por meio do led monitor de mesmo nome presente na parte inferior esquerda da placa de comando.

## O COMANDO APRESENTA A FALHA F3

FALHA DE SEGURANÇA MANUAL EM VIAGEM

A – Verificar se os contatos de porta de pavimento estão falhando.

B -  Verificar se o elevador atingiu os limites fim de curso.

C - Verificar todo o circuito de segurança manual para ver o que esta falhando.

D – Verificar contatos 43/44 das contatoras 29 e 40 pelos passa os 24 Vcc que geram o sinal de SM para a placa de comando

## O COMANDO APRESENTA A FALHA  F4

NÃO CONSEGUE FECHAR A PORTA

Verificar se com o comando operando em manual ( modo de  manutenção ) , a porta obedece a ordem de fechar porta premendo-se o botão PF existente na placa de Manutenção ( PQC – 01 ou PQC – 03 ).

Verificar fusíveis de proteção do motor do operador de portas, limites do operador ( esquema na página 3 deste manual ) ou ainda algum tipo de obstrução mecânica que impeça esse fechamento. Não podem ser desprezados os sinais SM, SA e FPA.

## O COMANDO APRESENTA A FALHA  F5

NÃO CONSEGUE ABRIR A PORTA

Verificar se com o comando operando em manual ( modo de  manutenção ) , a porta obedece a ordem de abrir a porta premendo-se o botão PA existente na placa de Manutenção ( PQC – 01 ou PQC – 03 ).

Verificar fusíveis de proteção do motor do operador de portas, limites do operador ( esquema na página 3 deste manual ) ou ainda algum tipo de obstrução mecânica que impeça essa abertura. Verifique ainda se o rele

auxiliar identificado como PA na placa de comando, liga e ainda se o mesmo aciona a contatora identificada como PA.

É importante ainda verificar o alinhamento das pantalhas ou imãs presentes próximos aos pavimentos e que são responsáveis, para informar que a cabina já se encontra nivelada no andar; podendo ocorrer a abertura da porta para saída dos passageiros.

NOTA : Para comandos de duas velocidades utilizando seletor com imãs , os imãs referentes a PNIV devem ser posicionados sobre a guia repelindo-se, de modo a aumentar o campo magnético; pois se o sinal de PNIV falhar de um imã para o outro a porta só ameaçará a abrir.

## O COMANDO APRESENTA A FALHA  F6

FALHA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA EM VIAGEM

A - Verificar todo o circuito de segurança automática ,

B - Observar se com o elevador em movimento a rampa bate nos trincos, causando trepidação e conseqüente  falha de segurança,

C – Verificar contatos de porta de pavimento falhando.

## O COMANDO APRESENTA A FALHA  F7

DETECTOU SIMULTÂNEAMENTE EXS E EXD

A - Verificar a instalação dos limites EXS e EXD ,

B - Verificar se a tensão de 24 Vcc está sendo aplicada aos limites  EXS e EXD e se ainda ela atinge as entradas EXS e EXD da placa de comando.

C – Importante verificar se ao atuar o limite a tensão deixa de chegar a sua  respectiva entrada

## O COMANDO APRESENTA A FALHA  F8

ALTA TEMPERATURA NO MOTOR

Este comando foi concebido de modo a monitorar a temperatura do enrolamento do motor, se este tiver em alta temperatura; envia um sinal de bloqueio ao funcionamento do elevador de modo a poupar o motor da máquina de tração de uma possível queima em razão de funcionamento anormal. Como nem todo o motor é provido desse monitoramento, simplesmente desativamos esse recurso injetando 0 Vcc ( linha 4 ) na entrada de nome ALT da placa de comando 51 FA.

## O COMANDO APRESENTA A FALHA  FL

FALTA OU INVERSÃO DE FASES

Sinaliza a falta ou a inversão das fases de alimentação, por meio do monitoramento da rede trifásica local por um circuito incluído na placa auxiliar PQC – 02.

Verificar possível queima de fusíveis no quadro de força, comando ou desligamento de um ou mais disjuntores.

## O COMANDO APRESENTA A FALHA  FP

FALTA PROGRAMA

Sinaliza não ser possível carregar ( ler ) dados de funcionamento        ( configuração: paradas, tempos e etc ) que devem estar definidos e grava -

dos na memória de dados EEPROM ( tipo 93C66 ) inserida em soquete de 8 terminais.